|  | Содержание | Стр. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Список лиц, ответственных за разработку, проверку, контроль и согласование текстовой части раздела | 4 |
|  | Состав проектной документации | 5 |
|  | Основные сведения о проектной организации | 6 |
|  | Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации ГУП «Владимиргражданпроект» | 7 |
|  | Анкета главного инженера проекта | 11 |
|  | Запись главного инженера проекта о соответствии проектной документации нормам и правилам | 12 |
|  | Законодательные, нормативные и другие документы | 13 |
|  | Термины и определения | 14 |
| I | Пояснительная записка | 17 |
|  | Введение | 17 |
| 1 | Краткая характеристика физико-географических и климатических условий | 18 |
| 2 | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования | 21 |
| 2.1 | Структура сбора и очистки сточных вод | 21 |
| 2.2 | Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски | 21 |
| 2.3 | Утилизация осадков сточных вод | 22 |
| 2.4 | Сети централизованных систем водоотведения и сооружений на них | 23 |
| 2.5 | Балансы производительности очистных сооружений и притока сточных вод | 23 |
| 2.6 | Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения | 24 |
| 2.7 | Воздействие на окружающую среду | 24 |
| 2.8 | Существующие технические и технологические проблемы в централизованной системе водоотведения | 26 |
| 3 | Перспективные расчетные расходы сточных вод | 27 |
| 3.1 | Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод | 27 |
| 3.2 | Перспективные расчетные расходы сточных вод | 27 |
| 4 | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения | 31 |
| 4.1 | Автономные установки биологической очистки сточных вод | 32 |
| 5 | Перечень материалов и оборудования для сетей и сооружений систем водоотведения пос. Золотково | 34 |
| 6 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 35 |
| 7 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоотведения | 36 |
| 8 | Текстовые приложения | 37 |
| 9 | Графическая часть | 45 |
| II | Расчеты стоимости строительства. Пояснительная запаска. | 47 |

Список лиц, ответственных за разработку, проверку, контроль и 
согласование текстовой части раздела:

Инженер                      		______________________	Лаврухин А.С.

(подпись и дата)

Главный инженер проекта		______________________	Сафонов Н.Н.

(подпись и дата)

Состав проектной документации

| Книга, том | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Книга 1 | 3326-13.1-НВ | Схема водоснабжения Пояснительная записка. Графическая часть. Расчеты стоимости строительства |  |
| Книга 2 | 326-13.2-НК | Схема водоотведения Пояснительная записка. Графическая часть. Расчеты стоимости строительства |  |

Изготовлено: на бумажном носителе 5 экз.,  в  т.ч.:

1 экз. – в архив разработчика

4 экз. – заказчику

на электронном носителе (CD) 1 экз. – заказчику

| Изм. | Изменённых | Заменённых | Новых | Аннулирован-ных | Всего листов (стр.) в докум. | Номер док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |
| Таблица регистрации изменений |

# Основные сведения о проектной организации

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | Государственное унитарное предприятие головной проектный институт «Владимиргражданпроект» |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя, должность | Волков Николай Евгеньевич директор института. |
| Юридический адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Фактический полный почтовый адрес | 600025 г. Владимир Октябрьский проспект, 9 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, электронная почта интернет | тел. (0922) 32-62-32, 32-61-94 факс (0922) 32-48-33, 32-61-94 Е-mail: root@vgrpro.elcom.ru www.gp.wladimir.ru |
| Идентификационный номер (ИНН) | 3327101228 |
| Код отрасли по ОКОНХ | 66000, 83300, 80400 |
| Код организации по ОКПО | 03982245 |
| Платежные реквизиты (р/с, к/с, БИК) | р/с № 40602810500000000041 БИК 041708706 к/с № 30101810100000000706 в ГРКЦ банка России г. Владимир |
| Полное наименование и адрес банка | Закрытое акционерное общество «Владбизнесбанк» г. Владимир, проспект Ленина, 35 |
| Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации (кем выдано, срок) | Свидетельство № П-014 (4)-25032011 от 25 марта 2011 г., выдано Некоммерческим партнёрством саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков Владимирской области», без ограничения срока действия |

Подпись руководителя  ______________________ Н.Е. Волков

м.п.

Вставка СРО (4 – листа, стр. 7÷10)

Анкета главного инженера проекта

по объекту:  «Схема водоотведения муниципального образования поселок

Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района».

| Фамилия, имя, отчество | Сафонов Николай Николаевич |
| --- | --- |
| Профессия | Инженер-строитель по водоснабжению и канализации |
| Специальное образование (наименование учебного заведения, в каком году окончил и № диплома) | Таджикский политехнический институт г. Душанбе, 1984 г, диплом КВ №592697 |
| Основное место работы | ГУП «Владимиргражданпроект» |
| Занимаемая должность | ГИП-менеджер |
| Телефон | (4922) 32-36-77 |

21 октября 2013 г.

### Подпись:

Анкетные данные и подпись заверяю:

начальник отдела кадров                                                   Г.В. Трусова

ГУП «Владимиргражданпроект»

Запись главного инженера проекта
о соответствии проектной документации нормам и правилам
и о праве собственности на проектную документацию

Проектная документация объекта «Схема водоотведения муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района» выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объекта.

Настоящая проектная документация является интеллектуальной собственностью ГУП «Владимиргражданпроект» и без его письменного согласия не подлежит передаче третьим лицам в авторском варианте или воспроизведенным в любой форме и любым способом, полностью или частично. Права ГУП «Владимиргражданпроект» защищены действующим законодательством Российской Федерации об авторских и патентных правах.

Главный инженер проекта                                     Н.Н. Сафонов

21 октября 2013 г.

Законодательные, нормативные и другие документы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ (редакция от 06.12.2011 г.).

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011
№ 416-ФЗ.

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

- СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (редакция 2008 г). Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- ГОСТ 17.1.3.13-86. Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения.

- МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. М. 2001 г.

- СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

- СП 32.13330.2012 Водоотведение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.

- Проект «Генеральный план МО поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района», ГУП «Владимиргражданпроект» 2012 г.

- Исходные данные представленные заказчиком по существующему положению системы канализации  муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Термины и определения

В настоящем документе используются следующие термины и определения:

АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ - система канализации, которая обеспечивает водоотведение от одноквартирного дома или усадьбы с надворными постройками и не связана с системами водоотведения от других объектов.

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объёмы и черты водного режима.

ВОДООТВЕДЕНИЕ – отведение воды, использованной водопотребителем на удовлетворение своих нужд.

ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – физическое лицо или технологическое оборудование, использующее воду для удовлетворения своих нужд.

ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД – трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на состояние дна и берегов водных объектов.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО – вещество в воде, вызывающее нарушение норм качества воды (ГОСТ 17.1.1.01.-77)

ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ – территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим с целью предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и охраны водопроводных сооружений (ГОСТ 17.1.1.01.-77)

ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов.

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛЛЕКТОР – трубопровод, отводящий бытовые и близкие к ним производственные сточные воды от населённого пункта до очистных сооружений канализации.

ЛОКАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ — сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации.

НАКОПИТЕЛЬ СТОЧНЫХ ВОД — герметичная емкость, стоки из которой по мере накопления вывозятся на сливные станции посредством ассенизационных машин.

НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ – сооружение, предназначенное для забора воды из водного объекта или резервуара для воды и подачи её в водоводы и (или) в водопроводные сети.

НОРМА ВОДООТВЕДЕНИЯ – потребность в отведении использованной воды водопотребителем после удовлетворения им физиологических, хозяйственных и (или) производственных нужд в расчётную единицу времени.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНОЙ ВОДЫ – антибактериальное действие, препятствующее возможной передаче кишечных инфекций из очищенной сточной воды в водный объект.

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ – сооружения и устройства, предназначенные для очистки сточных вод перед их сбросом (приёмом) в водный объект.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА В ВОДЕ (ПДК) – концентрация вещества в воде, выше которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования.

СЕПТИК — сооружение для очистки небольших количеств (до 25 м3/сут) бытовых сточных вод. Представляет собой подземный отстойник горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через которые протекает сточная жидкость.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА – территория вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, на которой устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим использования с целью обеспечения уровня безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СИСТЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ – комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, очистку и отведение бытовых и близких к ним по составу производственных сточных вод с селитебных территорий и площадок предприятий.

СТОЧНАЯ ВОДА – вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после её использования или поступившая с загрязненной территории.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ – комплекс инженерных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.

I. Пояснительная записка

Введение

В соответствии с требованиями Федерального закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения необходимо для охраны здоровья населения и улучшения качества жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышения энергетической эффективности путем экономного потребления воды, снижения негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод.

Развитие централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов.

Работа выполнена в соответствии с условиями договора между Администрацией муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области и ГУП «Владимиргражданпроект» от 22.05.2013 № 326-13.2 и на основании задания на проектирование.

В соответствии с заданием на проектирование схема водоотведения разрабатывается для пос. Золотково. В остальных населенных пунктах муниципального образования устройство централизованных систем канализации не предусматривается.

Настоящей работой намечены основные мероприятия по развитию централизованной системы водоотведения поселка, по укрупненным показателям определена стоимость строительства (реконструкции) системы водоотведения.

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Муниципальное образование  расположено  в центральной части Восточно-Европейской равнины,  на востоке Гусь-Хрустального района. Административный центр– поселок Золотково расположен в 35 км от районного центра города Гусь-Хрустальный.

Район работ расположен в пределах Окско-Цинского плато, представляющего слегка всхолмленную равнину, слабо расчлененную эрозией. В геоморфологическом отношении район работ представляет собой мореное плато, расчлененное поздней эрозией реки Оки и ее притоками.

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну реки Оки, которая проходит в юго-восточной части за пределами границ района. Значительную часть территории района занимает бассейн р. Колпь, левого притока Оки, проходящей в западной части за пределами района работ. Ширина реки Колпь не превышает 25 м, глубина – не более 2 м, скорость течения – 0, 5м/сек. Основное питание реки – снеговое, в меньшей степени – за счет дождевых осадков и подземных вод. Максимальный расход приходится на весеннее половодье, превышая в 15-20 раз среднегодовые расходы. Высота подъема воды в реке в пик половодья составляет 5-7 м. Средняя продолжительность паводка – 15 дней. Ледовый покров устанавливается на реке во второй половине ноября. Максимальная толщина льда отмечается в феврале – марте и колеблется в пределах 45-55 см. Вскрытие реки происходит в апреле – марте. На расстоянии около 1,2 км от западной окраины протекает р. Нюсенька, которая является правым притоком р. Колпь.

Климат района умеренно континентальный. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,7 °С, средняя температура самого холодного месяца – января – минус 11,4°С, самого теплого – июля – 18,7 °С. Продолжительность холодного периода составляет – 5 месяцев и длится с 1 ноября по 31 марта. Средняя многолетняя норма осадков 350-480 мм в год, большая часть их приходится на конец лета и осень. Годовая относительная влажность составляет в среднем 77%. Величина испарения – 320 мм в год, что составляет 63-67% к годовому количеству осадков.

Территория рассматриваемого района работ расположена в области двух крупных структур платформ: Московской синеклизы и Токмовского свода. Как и всюду на русской платформе, здесь четко выделяются кристаллический фундамент и осадочный чехол. Кристаллический фундамент сложен сильно дислоцированными породами предположительно архейского возраста. На нем с резким угловым несогласием залегают верхнепротерозойские, палеозойские и мезозойские отложения, образующие осадочный чехол.

На фоне общего северо-восточного погружения пород по кровле щелковской глинистой толщи в пределах рассматриваемого района выделяется структура второго порядка – Окско-Цинский вал. В описываемых границах расположена его осевая часть, западные и восточные склоны. Вал представляет собой вытянутую в меридиальном направлении полосу пологих поднятий, выводящих на дочетвертичную поверхность отложения верхнего карбона.

Окско-Цнинское поднятие, имея общее направление с юга на север, имеет сложную структуру, расчленяясь на отдельные отроги (местные поднятия). В восточном направлении крыло вала так же не имеет правильных геометрических форм и имеет ряд незначительных поднятий и всхолмлений, образованных, возможно, за счет эрозий карбонатных пород в позднее время.

Мощность каменноугольных пород в пределах осевой части вала порядка 150-180 м. Представлены они Касимовским и Гжельскими ярусами. Крылья поднятия сложены доломитами швагеринового горизонта, мощностью около 40 м.

Гидрогеологические условия территории определяются ее положением на юго-восточном крыле Московской синеклизы, в пределах северной части Окско-Цнинского вала. Антиклинальное заложение слоев обусловливает распространение первыми от поверхности верхнее- и среднекаменноугольных комплексов. Погружаясь на северо-восток и запад, водоносные горизонты переходят из областей питания с интенсивным водообменном в зону замедленного водообмена, что отражается на минерализации и химическом составе подземных вод.

Приподнятое положение карбонатных пород и широкое развитие карста является причиной глубокого (до 30-40 м) залегания подземных, преимущественно безнапорных вод на водораздельных пространствах.

На гидрогеологических условиях территории сказывается и наличие древних эрозионных дочетвертичных долин, в пределах которых наблюдается взаимосвязь четвертичных и каменноугольных отложений и частично дренированных последних.

Положение территории в зоне умеренного влажного климата с преобладанием осадков над испарением благоприятствует атмосферному питанию подземных вод.

Рельеф сформирован палеозойскими известковистыми и мезозойскими песчано-глинистыми отложениями с последующей нивелирующей и аккумулирующей деятельностью водно-ледниковых потоков.

Климат района гумидный (количество осадков превышает количество испарения), благоприятно влияющий на формирование запасов пресных подземных вод.

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория приурочена к Волго-Сурскому артезианскому бассейну. Источником централизованного водоснабжения за счет подземных вод в данном районе служит гжельско-ассельский водоносный горизонт, водовмещающие породы которого представлены известняками.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Централизованная система водоотведения имеется в пос. Золотково, существующее положение систем водоотведения приводятся в п.п. 2.1…2.8.

2.1. Структура сбора и очистки сточных вод

На существующее положение в пос. Золотково имеется система водоотведения, которая включает в себя незначительную сеть самотечной канализации, принимающие хозяйственно-бытовые сточные воды от административно-общественных зданий, от жилых домов оборудованных внутренними системами водопровода и канализации и производственные стоки.

Система водоотведения включает в себя самотечные сети и очистные сооружения канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки по самотечному трубопроводу поступают в канализационную насосную станцию (КНС), расположенную на площадке очистных сооружений биологической очистки (ОСБО). Проектная производительность очистных сооружений 327 м3/сут.

Очищенные и обеззараженные сточные воды по самотечному трубопроводу сбрасываются в р. Нюсенька.

Население, проживающее в жилых домах, не оборудованных водопроводом и канализацией пользуются надворными уборными, оборудованные водопроводом и канализацией – выгребами.

2.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски

На существующее положение в поселке эксплуатируются очистные сооружения канализации, расположенные в западной части поселка.

Объем сточных вод по отчету 2-ТП (водхоз) за 2012 г. составил – 58,5 тыс. м3/год или 160,3 м3/сутки.

Очистные сооружения канализации

Состав очистных сооружений включает в себя:

- канализационную насосную станцию;

- приемную камеру;

- песколовку горизонтальную;

- двухъярусный отстойник;

- песковые площадки;

- биофильтр со спринклерным распределением жидкости;

- склад хлорной извести;

- хлораторную;

- котельную;

- комнату дежурного;

- вторичный отстойник;

- иловые площадки;

- оголовок выпуска очищенных сточных вод;

- внутри площадочная канализационная насосная станция.

Хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды поступают в самотечные сети канализации поселка и далее в канализационную насосную станцию расположенную на площадке очистных сооружений биологической  очистки сточных вод проектной производительностью 327 м3/сут.

Объем отводимых сточных вод ведется по нормам водоотведения от населения и по договорам с предприятиями. Контроль за качеством очищенных сточных вод проводятся эксплуатирующей организацией ООО «Водоканал» пос. Золотково.

Санитарно-защитная зона вокруг очистных сооружений канализации имеется.

2.3. Утилизация осадков сточных вод

Сточные воды очистных сооружений канализации пройдя биологическую очистку, и обеззараживания сбрасываются в р. Нюсеньку.

Избыточный ил периодически сбрасывается на иловые площадки, где подсушивается и вывозится на сельскохозяйственные угодья в качестве удобрения. Фильтрат с иловых площадок по самотечным сетям отводится на внутри площадочную канализационную насосную станцию (ЖБНС-1), откуда подается в голову очистных сооружений.

2.4 Сети централизованной системы водоотведения и сооружения на них

Канализационные сети, насосная станция и сооружения биологической очистки сточных вод находятся на балансе ООО «Водоканал» пос. Золотково.

Самотечная сеть канализации пос. Золотково выполнена из асбестоцементных безнапорных труб d=250 мм. Общая протяженность самотечной сети – 5,9 км.

Канализационная насосная станция

Канализационная насосная станция выполнена по типовому проекту № 4-18-493 «Канализационная насосная станция диаметром 6,0 м  при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 м», находится в удовлетворительном состоянии.

Канализационная насосная станция состоит из наземной части и подземного колодца диаметром 6 м, разделённого водонепроницаемой перегородкой на два отделения, в одном из которых расположен приёмный резервуар, в другом – машинный зал, где установлен насос марки СМ 100-65-250а-4.

Характеристика установленного насоса: подача стоков – 45,0 м3/ч, напор – 16 м, мощность электродвигателя - 4,4 кВт, число оборотов – 1450 об/мин.

Сточные воды поступают в приемный резервуар по самотечному коллектору Ø250 мм, при этом отбросы, содержащиеся в сточных водах, задерживаются в решетке с прозорами 16 мм, установленной в колодце на подводящем трубопроводе насосной станции.

2.5. Баланс производительности очистных сооружений и притока сточных вод

По данным отчета 2-ТП (водхоз) за 2012 год фактический приток сточных вод на очистные сооружения канализации и балансы производительности очистных сооружений приведены в таблице 2.5.1

Таблица 2.5.1

| Расположение очистных сооружений | Проектная производительность очистных соружений, м3/сут | Фактический приток сточных вод на очистные сооружения, м3/сут | Загруженность, %% |
| --- | --- | --- | --- |
| пос. Золотково | 327,0 | 160,3 | 49,02 |

Учет фактического расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации, производится по нормам водоотведения от населения и по договорам с предприятиями.

2.6 Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоотведения приведен в таблице 2.6.1

Таблица 2.6.1

| №№ п/п | Населенный пункт | Существующее водоотведение, м3/сут | Прогнозное водоотведение (расчетный срок), м3/сут | Производительность очистных сооружений канализации, м3/сут | Дефицит мощности очистных сооружений канализации, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Золотково | 160,3 | 705,3 | 327,0 | 378,3 |

2.7. Воздействие на окружающую среду

Лабораторные исследования сточных вод поступающих и прошедших очистные сооружения проводятся ООО «Водоканал» в пос. Золотково.

Фактические показатели качества поступающих стоков и очищенных сточных вод на выпусках приведены в таблице 2.7.1 по представленным обобщенным результатам анализов ООО «Водоканал» пос. Золотково.

Обобщенные результаты анализов

Таблица 2.7.1

| №п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | До очистки | После очистки | Эффективность очистки, % | Допустимые концентрации на выпуске сточных вод в пределах НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПКпол | мг/дм3 | 45 | 6,17 | 86,3 | 2,0 |
| 2 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 59,3 | 6,13 | 89,7 | 14,6 |
| 3 | Сухой остаток | мг/дм3 | 470,5 | 294,75 | 37,4 | 359,5 |
| 4 | Азот аммонийный | мг/дм3 | 1,18 | 0,68 | 42,4 | 0,39 |
| 5 | Нитриты | мг/дм3 | 0 | 0 | - | 0,08 |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,82 | 0,23 | 72,0 | 0,1 |
| 7 | Нитраты | мг/дм3 | 0,53 | 0,07 | 86,8 | 40 |
| 8 | Сульфаты | мг/дм3 | 35,95 | 14,51 | 59,6 | 14,63 |
| 9 | Хлориды | мг/дм3 | 50,37 | 21,04 | 41,8 | 29,29 |
| 10 | Фосфаты | мг/дм3 | 0,8 | 0,25 | 68,8 | 0,32 |
| 11 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 12 | СПАВ(А) | мг/дм3 | 0,08 | 0 | 100 | 0,035 |
| 13 | СПАВ(Н) | мг/дм3 | 0 | 0 | - | 0 |
| 14 | Медь | мг/дм3 | 0 | 0 | - | 0,0065 |
| 15 | Цинк | мг/дм3 | 0 | 0 | - | 0,0028 |
| 16 | Фториды | мг/дм3 | 0 | 0,27 | - | 0 |
| 17 | Свинец | мг/дм3 | 0 | 0,0022 | - | 0 |

Согласно СанПиН  2.2.1/2.1.11200-03 нормативная санитарно – защитная зона для канализационных очистных сооружений производительностью до 0,20 тыс. м3/сут составляет 150 м., от 0,20 до 5,0 тыс. м3/сут составляет 200 м.

Очистные сооружения расположены в западной части поселка в 200 м от жилой застройки, то есть условие выполняется.

2.8. Существующие технические и технологические проблемы

в централизованной системе водоотведения

Основными проблемами системы водоотведения являются:

- износ канализационной сети;

- несоответствие устаревшей технологии очистки современным требованиям, предъявляемым к очистке стоков;

- отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод;

- иловые площадки не очищаются от осадка, не работает система дренажа и отведения дренажных вод в голову сооружений.

- высокий износ конструкций насосной станции;

- отсутствие резерва насосного оборудования;

- отсутствие разработанных нормативов по степени очистки сточных вод.

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

3.1. Сведения о фактическом поступлении в централизованную систему водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод

Фактическое водоотведение за 2012 г. в пос. Золотково согласно отчетам по форме 2-ТП (водхоз) приводится в таблице 3.1.1

Таблица 3.1.1

| №№ п.п. | Населённый пункт сельского поселения, объект водопользования | Фактическое водоотведение (2012 г.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | В средние сутки, м3/сут | Среднее годовое, тыс. м3/год |
| 1 | пос. Золотково | 160,3 | 58,5 |

3.2. Перспективные расчетные расходы сточных вод

Расчетное (прогнозное) удельное среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Численность постоянного населения и расчетное водопотребление с разбивкой по степени благоустройства в населенном пункте, на первую очередь (2020 г) и расчетный срок развития (2030 г) принята согласно проекту Генерального плана и приведена в таблице 3.2.1 - 3.2.2.

Таблица 3.2.1

| Первая очередь строительства 2020 г. |
| --- |
| №№ п.п. | Уровень благоустройства | Ед.изм. | Кол-во | Норма расхода воды , л/с | Расход воды, м3/сут |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребления | В средние сутки | В сутки максимального водопотребления |
| 1 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 3130 | 190 | 225 | 594,7 | 704,3 |
| 2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием из водоразборных колонок | чел | 25 | 25 | 25 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Неучтенные расходы воды 20% |  |  |  |  | 119,1 | 141,0 |
| 4 | МОУ Золотковская средняя общеобразовательная школа | учащийся | 274 | 10 | 11,5 | 2,7 | 3,2 |
| 5 | МДОУ детский сад №8 | ребенок | 155 | 75 | 105 | 11,6 | 16,3 |
| В с е г о |  |  | 728,7 | 865,4 |
| в том числе, поступающие на КОС |  |  | 728,1 | 864,8 |

Таблица 3.2.2

| Расчетный срок строительства 2030 г. |
| --- |
| №№ п.п. | Уровень благоустройства | Ед.изм. | Кол-во | Норма расхода воды , л/с | Расход воды, м3/сут |
|  |  |  |  | В средние сутки | В сутки максимального водопотребления | В средние сутки | В сутки максимального водопотребления |
| 1 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел | 3130 | 190 | 225 | 575,7 | 681,8 |
| 2 | Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием из водоразборных колонок | чел | 25 | 25 | 25 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | Неучтенные расходы воды 20% |  |  |  |  | 115,3 | 136,5 |
| 4 | МОУ Золотковская средняя общеобразовательная школа | учащийся | 274 | 10 | 11,5 | 2,7 | 3,2 |
| 5 | МДОУ детский сад №8 | ребенок | 155 | 75 | 105 | 11,6 | 16,3 |
| В с е г о |  |  | 705,9 | 838,4 |
| в том числе, поступающие на КОС |  |  | 705,3 | 837,8 |

Удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СП /10/ и в расчете на одного жителя, л/сут, принимается по табл. 1 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки (таблица 3.2.3.)

Таблица 3.2.3.

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное среднесуточное (за год) водоотведение на одного жителя, л/сут |
| --- | --- |
| Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 190 |
| Жители, проживающие в индивидуальных домах с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Примечания:

- Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных расходов принят равным 1,2.

- Неучтенные расходы сточных вод приняты в размере 20% от расхода сточных вод на хозяйственно питьевые нужды населения;

- Удельное среднесуточное (за год) водоотведение для неканализованной жилой застройки принимается согласно п.5.1.4. СП /11/.

Необходимо учесть, что часть населения проживающая в коттеджной застройке будет применять индивидуальные очистные сооружения типа «Биокси».

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ

И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для того, чтобы качественные показатели очищенных сточных вод соответствовали требованиям, предъявленным к водным объектам рыбохозяйственного значения, схемой предусматривается дальнейшее развитие централизованных систем водоотведения с учетом развития территории согласно Генеральному плану.

Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по развитию систем водоотведения населенных пунктов, рассматриваемых настоящим проектом.

Таблица 4.1

| Населенный пункт | Обеспеченность централизованной канализацией |
| --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок(2030 г.) |
| пос. Золотково | Реконструкция и строительство сетей канализации, строительство первого этапа комплекса очистных сооружений, производительностью 250 м3/сут. | Строительство новых сетей канализации, строительство второго этапа комплекса очистных сооружений, производительностью 500 м3/сут. |

На первую очередь строительства (2020 г) сохраняется существующая схема и система водоотведения, при этом предусматриваются следующие мероприятия:

- провести ревизию и реконструкцию существующей сети канализации;

- реконструкция существующей канализационной насосной станции, производительностью 45,0 м3/сут;

- строительство новых сетей канализации;

- строительство комплекса очистных сооружений фирмы ГК «ТОПОЛ-ЭКО» производительностью 250 м3/сут.

На расчетный срок развития (2030 г.) предлагается:

- строительство новой сети самотечной канализации отводящей бытовые сточные воды от жилой застройки нового строительства согласно проекту «Генеральный план»;

- второго этапа комплекса очистных сооружений фирмы ГК «ТОПОЛ-ЭКО» производительностью 500 м3/сут.

Данной схемой стоимость строительства очистных сооружений канализации не учитывается.

Для очистки сточных вод от жилых домов индивидуальной застройки (коттеджей) не подключаемых к системе централизованной канализации проектными решениями предусматривается устройство автономных систем (установок) биологической очистки сточных вод типа «Биокси»; производительность установки определяется количеством жителей проживающих в жилом доме и степенью благоустройства.

4.1 Автономные установки биологической очистки сточных вод.

Автономные установки биологической очистки сточных вод являются индивидуальными, т.е. располагаются в границах объекта недвижимости (усадебного участка), принадлежащего пользователю, и являются его собственностью.

Автономные установки биологической очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт.

Для биологической очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления (очистная система «Биокси», или аналогичных), обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной система «Биокси» и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт).

При отсутствии дворовой сети канализации установка биологической очистки сточных вод устанавливается непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск очищенных сточных вод от автономных установок очистки сточных вод предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

В зависимости от количества жителей, проживающих в доме (коттедже), проектными решениями предусматривается монтаж двух моделей очистных систем «Биокси», техническая характеристика автономных очистных сооружений приводится в таблице 4.1.1

Таблица 4.1.1

| Модель | БИОКСИ-1 | БИОКСИ-1,6 |
| --- | --- | --- |
| Количество обслуживаемых человек | 5 | 8 |
| Суточный объем стока, м3 | 1 | 1,6 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 70 | 80 |
| Вес, кг | 250 | 350 |
| Габариты, м | 1×1×2,36 | 1×1,5×2,36 |

Предложения по строительству и реконструкции систем канализации населенных пунктов приводится ниже.

5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОС. ЗОЛОТКОВО

Таблица 5.1

| №№ п/п | Наименование материалов и оборудования | Един. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства (2020 г) |
| 1 | Самотечные канализационные сети: -реконструкция участков сети (перекладка): Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма»……dнар=250 мм -новое строительство: Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» dнар=250 мм | м м | 5 900,0 520,0 |
| 2 | Площадка очистных сооружений: Канализационные очистные сооружения, насосные станции, напорные трубопроводы, внешние сети водоснабжения, электроснабжения (объемы работ и сметную стоимость строительства по отдельным видам работ см. проект, разработанный ГК «ТОПОЛ-ЭКО» - строительство комплекса сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 250 м3/сут. - строительство сетей водо и-электроснабжения к площадке очистных сооружений. |  |  |
| 3 | Канализационная насосная станция на ОСБО; - установка центробежного насоса СМ 100-65-250а-4, фирмы ООО НПП «Римос», производительностью 45,0 м3/ч | шт | 1 |
| Расчетный срок (2030 г) |
| 1 | Самотечные канализационные сети: -новое строительство: Трубы полипропиленовые гофрированные с двухслойной стенкой «Прагма» dнар=250 мм | м | 10 700,0 |
| 2 | Площадка очистных сооружений: Канализационные очистные сооружения, насосные станции, напорные трубопроводы, внешние сети водоснабжения, электроснабжения (объемы работ и сметную стоимость строительства по отдельным видам работ см. проект, разработанный ГК «ТОПОЛ-ЭКО» - строительство комплекса сооружений полной биологической очистки сточных вод производительностью 500 м3/сут. |  |  |

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Схема водоотведения муниципального образования поселок Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района предусматривает отведение и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Золотково.

Схемой сохранена в целом существующая система хозяйственно-бытовой  канализации, обусловленная рельефом местности и местоположением очистных сооружений.

Схемой канализации определена трассировка канализационных сетей с учетом перспективной застройки согласно генеральному плану.

Намеченные схемой водоотведения мероприятия по строительству и реконструкции существующих систем канализации, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, с внедрением новой технологии очистки и обеззараживания сточных вод, утилизации осадка позволят снизить вредное воздействия на водный бассейн (р.Нюсенька). Существующие выпуск очищенных стоков в реку сохраняется.

Концентрации загрязнений в очищенных сточных водах соответствуют нормативным показателям загрязнений, допустимых для сброса в водоемы рыбохозяйственного значения.

Нормативная санитарно-защитная зона для проектируемых канализационных насосных станций – 15÷20 м, для очистных сооружений 150 м — 200 м.

На расчетный срок строительства, после ввода в эксплуатацию системы канализации и подключении к ним жилых домов, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией схемой предусматривается ликвидация существующих надворных уборных.

7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Укрупненный расчет стоимости строительства (реконструкции) рассмотренной настоящим проектом системы водоотведения населенного пункта по очередям строительства приведен в главе «Расчеты стоимости»; показатели стоимости приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| Населенный пункт | Стоимость строительства, включая НДС1), всего, тыс. руб. | В том числе СМР1), тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Первая очередь строительства (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| пос. Золотково | 6558,99 40191,68 | 10874,41 66765,60 | 5723,28 36468,80 | 959532,19 60739,10 |

1) В числителе – базовые цены в уровне 2001 г; в знаменателе – текущие цены III квартала 2013 г.

8. ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

| №№ п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Письмо-заказ Администрации муниципального образования пос. Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района от 23.04.2013 г. № 243/03-03. | 38 |
| 8.2 | Задание на разработку «Схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования пос. Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района» | 39 |
| 8.3 | Обобщенные результаты анализов сточных вод за 2012 г., представленные ООО «Водоканал» (пос. Золотково) | 40 |
| 8.4 | Схема водопроводных сетей и канализации пос. Золотково | 41 |
| 8.5 | Схема площадки существующих очистных сооружений канализации | 42 |
| 8.6 | Справка по водоснабжению и водоотведению представленная ООО «Водоканал» за 2012 г. (на 2 стр.) | 43 |

9. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| Лист | Наименование листа | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 326-13.2-НК-1 | Схема водоотведения, М 1:5000 | 46 |

#### II. Расчеты стоимости строительства

Пояснительная записка.

Место расположения объекта – муниципальное образование пос. Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области.

Заказчик – Администрация муниципального образования пос. Золотково (сельское поселение) Гусь-Хрустального района.

Генпроектировщик - ГУП Владимирской области ГПИ "Владимирграждан-проект" свидетельство № П- 014 (4)-25032011 о допуске к работам, выдано НП СРО «Объединение проектировщиков Владимирской области» 25 марта 2011г.

Сметная документация составлена для базисного района применительно к условиям строительства во Владимирской области в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, введенной в действие с 09 марта 2004 г постановлением Госстроя России от 05.03.04 № 15/1.

Для определения сметной стоимости строительства приняты:

- сметно-нормативная база ценообразования 2001 года, составленная в уровне цен  по состоянию на 01.01.2000 г,

- объекты аналоги, составленные в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г,

- объемы работ по данным технологического раздела;

- расчет составлен на условие строительства подрядной строительно-монтаж-ной организацией.

Норма накладных расходов согласно МДС81-33.2004, письма Министерства регионального развития РФ, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г, cметная прибыль согласно письма Министерства регионального развития, Госстроя  №2536-ИП/10/ГС от 27.11.2012г,.прил.1 к МДС81-25.2001.

В сводном сметном расчете предусмотрены “прочие затраты”, установленные Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004 и другими нормативными документами Госстроя РФ, а также Указами Президента РФ и постановлениями Владимирской области.

Сметная стоимость в текущих ценах на III квартал 2013г. определена путем применения индексов к стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат по письму Минрегиона России от 02.03.2011г №4511-КК/08 на III квартал 2013г  по Владимирской области и данным РЦЦС по Владимирской области на III квартал 2013 г.

Составил                                  Л.А.Стрекалова



          

#### Расчеты стоимости строительства

пос. Золотково